## Slide 1
電子回路 実験レポート
受動部品の種類と製作
― 抵抗器・コンデンサ・インダクタの自作と特性評価 ―
氏名：【要記入】 学籍番号：【要記入】
実験日：2026年6月10日

## Slide 2
実験の目的
■ 電気回路の基本素子である「抵抗器 R」「コンデンサ C」「インダクタ L」について理解を深める
■ 3 種類の受動部品を実際に製作し、どのような特性のものが実現できるかを調べる
■ 製作物の値を テスタ／LCRメータ で測定し、理論値・設計意図と比較・考察する
■ 本レポートで扱う 3 つの製作実験
  ・ 実験1：抵抗器（鉛筆抵抗・マンガニン線抵抗）
  ・ 実験2：コンデンサ（アルミ箔＋グラフ用紙）
  ・ 実験3：インダクタ（ボビンコイル・トロイダルコア）
2

## Slide 3
受動部品の全体像と測定機器
抵抗器 R
Ω（オーム）
・電流を制限・分圧
・V = R I
・カラーコードで読む
コンデンサ C
F（ファラッド）
・電荷を蓄える
・C = εS/d
・μF・pF を多用
インダクタ L
H（ヘンリー）
・磁束を蓄える
・L = K·D²N²×10⁻⁷
・巻数で調整
測定機器：
・テスタ … 抵抗値の測定 ・LCRメータ（1kHz）… 容量・インダクタンスの測定
・LCRメータはプローブの浮遊インダクタンスを測り、実測値から差し引いて真の値とする
3

## Slide 4
EXPERIMENT 1 / RESISTOR
実験1：抵抗器の製作 ― 方法
■ (a) 鉛筆抵抗
  ・ 厚紙上に鉛筆（4B以上）で 20mm×5mm の長方形を描き、塗りつぶす
  ・ 両端の抵抗値をテスタで測定
■ (b) マンガニン線抵抗
  ・ マンガニン線をベークライト棒に巻き付け、両端をハンダで固定
  ・ 線同士をクロスさせないよう注意し、抵抗値をテスタで測定
使用器具：テスタ・工具一式・厚紙・ベークライト棒・クリップ×2・鉛筆・マンガニン線1m
4

## Slide 5
EXPERIMENT 1 / RESISTOR
実験1：抵抗器の製作 ― 結果
製作物 | 条件 | 測定値 [Ω]
鉛筆抵抗 | 20mm×5mm（標準） | 【要記入】
鉛筆抵抗 | 濃く厚塗り | 【要記入】
鉛筆抵抗 | 薄く / 細く | 【要記入】
マンガニン線 | 巻数 ○ 回 | 【要記入】
観察ポイント
・塗り方で抵抗が大きく変化
・線抵抗は値が安定
・接触の取り方で値がぶれる
【要記入】実測値をここに差し込み
5

## Slide 6
EXPERIMENT 1 / DISCUSSION
実験1：考察 ― 高抵抗・低抵抗をどう作るか
■ 鉛筆抵抗：高抵抗にするには
  ・ 塗る領域を「細く・長く」する（断面積 S を小さく、長さ L を大きく：R = ρL/S）
  ・ 薄く塗る（黒鉛層を薄くして実効断面積を減らす）
■ 鉛筆抵抗：低抵抗にするには
  ・ 濃く・厚く・幅広に塗り、何度も重ね塗りして黒鉛をつなげる（S を大きく、L を短く）
■ マンガニン線抵抗の特徴
  ・ 抵抗温度係数が小さく値が安定。巻数・線長で抵抗値を設計できるが、鉛筆より低抵抗になりやすい
→ 抵抗値は材料の抵抗率 ρ と形状（長さ L・断面積 S）で決まる、という基本を実感できた【データで補強】
6

## Slide 7
EXPERIMENT 2 / CAPACITOR
実験2：コンデンサの製作 ― 方法
■ アルミ箔5枚を重ね、端から1cmをホチキスで縦どめ。端に導線もホチキス留め（被膜は紙ヤスリで除去）
■ 同じものを2組作る
■ アルミ箔とグラフ用紙をサンドイッチ状に重ねる（誘電体＝紙）
■ 2本の導線間の抵抗をテスタで測り、2組のアルミ箔が短絡していないことを確認
■ のり巻き状に巻き込み、セロテープで固定
■ LCRメータで周波数1kHzの容量 C を測定
C = ε·S/d （ε=ε₀εᵣ, ε₀=8.854×10⁻¹² F/m, S:電極面積, d:電極間隔）
使用器具：テスタ・LCRメータ・ホチキス・銅線・アルミ箔(100×100mm)10枚・グラフ用紙10枚 ほか
7

## Slide 8
EXPERIMENT 2 / CAPACITOR
実験2：コンデンサの製作 ― 結果
項目 | 値
電極面積 S [m²] | 【要記入】
電極間隔 d（紙厚）[m] | 【要記入】
比誘電率 εᵣ（紙, 約2〜4） | 【要記入】
理論値 C = εS/d [F] | 【要記入】
測定値 C（1kHz）[F] | 【要記入】
導線間抵抗（短絡確認） | 【要記入】
チェック
・理論値と測定値の比
・巻きの密着度で d が変動
・端の浮きが容量低下要因
【要記入】実測値をここに差し込み
8

## Slide 9
EXPERIMENT 2 / DISCUSSION
実験2：考察 ― 容量の増減と製作の難所
■ 容量を大きくするには（C = εS/d より）
  ・ 電極面積 S を大きく（箔を大きく・枚数を増やす・巻き数を増やす）
  ・ 電極間隔 d を小さく（誘電体の紙を薄く、強く密着させて巻く）
  ・ 誘電率 ε の高い誘電体を使う（εᵣ の大きい材料に替える）
■ 容量を小さくするには
  ・ S を小さく、d を大きく、εᵣ の小さい誘電体にする（上記の逆）
■ 製作で大変だった点（記入候補）
  ・ アルミ箔同士を短絡させずに均一な間隔で巻くこと／端のずれ・浮きの防止
→ 測定値が理論値より小さい場合、巻きの緩み＝d 増大や箔のしわが原因と考えられる【データで検証】
9

## Slide 10
EXPERIMENT 3 / INDUCTOR
実験3-1：インダクタの製作 ― 方法（ボビンコイル）
■ エナメル線の端を5cm出してボビン端をセロテープで固定
■ ボビンにエナメル線を単層密着で20回巻く
■ 反対側も5cm出して固定し、両端を紙ヤスリで磨きエナメルを除去
■ LCRメータ（1kHz）でインダクタンス L を測定
理論式（ソレノイド）
L = K · D²N² × 10⁻⁷ K = 1 / { 1 + 0.45(D/ℓ) + 0.005(D/ℓ)² }
D：ボビン外径, N：巻数, ℓ：ソレノイド長
使用器具：ボビン(8φ)・トロイダルフェライトコア・エナメル線(0.5φ,80cm)・塩ビ線・LCRメータ ほか
10

## Slide 11
EXPERIMENT 3 / INDUCTOR
実験3-1：結果 ― 理論値 vs 測定値
項目 | 値
外径 D [m] | 【要記入】
巻数 N | 20
ソレノイド長 ℓ [m] | 【要記入】
係数 K | 【要記入】
理論値 L [H] | 【要記入】
測定値 L（1kHz）[H] | 【要記入】
誤差 [%] | 【要記入】
メモ
・誤差=|測定−理論|/理論×100
・浮遊インダクタンスを差引
・巻きの密着度で L が変化
【要記入】実測値をここに差し込み
11

## Slide 12
EXPERIMENT 3 / INDUCTOR
実験3-2：トロイダルコア ― 巻数 N とインダクタンス
コアに通した回数 N | 測定 L [μH]
0（線のみ） | 【要記入】
1 | 【要記入】
2 | 【要記入】
3 | 【要記入】
4 | 【要記入】
5 | 【要記入】
グラフ枠
【要差込】N（横軸）vs L（縦軸）の散布図/折れ線
予想：L ∝ N²（巻数の2乗に比例）
→ データが N² に乗るか確認
（ここにグラフ画像を貼付）
12

## Slide 13
EXPERIMENT 3 / DISCUSSION
実験3：考察 ― 理論との差とトロイダルコイル
■ ボビンコイル（実験3-1）
  ・ 測定値と理論値の差の要因：巻きの密着度・実効ソレノイド長 ℓ の読み取り・端効果・浮遊成分
■ トロイダルコイル（実験3-2）
  ・ 磁束がコア内に閉じ込められ漏れが少ない → 同じ巻数でも空心より大きな L が得られる
  ・ L は巻数 N の2乗に比例（L ∝ N²）。測定データが N² 則に従うか検証する
  ・ 高透磁率コアでインダクタンスを稼げる＝小型化に有利。外部磁界の影響も受けにくい
→ 空心ソレノイドとトロイダルの比較から「磁心の役割」を確認できた【データで補強】
13

## Slide 14
全体考察・まとめ
■ 抵抗 R：値は材料の抵抗率 ρ と形状（長さ L・断面積 S）で決まる（R = ρL/S）
■ コンデンサ C：C = εS/d。面積を大きく・間隔を小さく・誘電率を高くすると容量増加
■ インダクタ L：巻数・形状・磁心で決まる。トロイダルは漏れが少なく L ∝ N²
■ 共通して学んだこと
  ・ 「自作」することで各素子の値を決める物理量（ρ, ε, μ／形状）を体感的に理解できた
  ・ 理論値と測定値の差から、製作精度（密着度・短絡・端効果）と測定の注意点を把握した
  ・ LCRメータでは浮遊インダクタンスの補正が必要であることを確認した
14

## Slide 15
参考文献
[1] 実験テキスト「第3章 受動部品の種類と製作」
[2] 配布資料「受動部品の種類と製作」（講義スライド）
[3] 「LCRメータの使い方」（Keysight U1731C/U1732C/U1733C, DE-5000, Proster PST077）
[4] 【要追記】参考にした書籍・Webページ（抵抗器・コンデンサの分類で WEB検索した出典）
15